Dura Seal 2000 ZC-2

Two Component Water-Based

Floor Finish, Satin

Дюра Сил 2000 ZC-2

Двухкомпонентное Покрытие для Пола на Водной Основе, Полуматовое

| Не желтеет Сверхпрочное покрытие для использования в жилых и нежилых помещениях Ультра-ровная растекаемость Саморазглаживающиеся свойства |  |
| --- | --- |

Запатентованное Устройство для Смешивания Компонентов «СМЕШИВАНИЕ БЕЗ КОНТАКТА с материалом»

Дюра Сил 2000 ZC-2 – это двухкомпонентное уретан-акриловое покрытие, предназначенное для деревянных полов с разной степенью проходимости.

Уникальная запатентованная упаковка продукта - «два в одном», делает процесс смешивания компонентов максимально удобным и безопасным.

Отвердитель расположен в небольшой емкости под крышкой пластикового контейнера с покрытием.

Покрытие Дюра Сил 2000 ZC-2 представлено в степенях глянца: полуглянец и полумат.

Использование:

Подготовка поверхности. Новые полы.

Натуральные Полы:

Зашкурить поверхность в соответствии с рекомендациями NOFMA или NWFA. Провести окончательную обработку при помощи абразивной сетки с зернистостью 120 или 150 единиц. Не использовать стальную мочалку для очистки. Тщательно пропылесосить поверхность, после чего удалить всю пыль слегка увлажненной тряпкой. При обработке натуральных полов из белого дуба рекомендуется использовать силер DURA SEAL SUPER BASE SEALER.

Полы, Обработанные Пропиткой:

Зашкурить поверхность в соответствии с рекомендациями NOFMA или NWFA. Провести окончательную обработку при помощи абразивной сетки с зернистостью 100 единиц (если использовалась белая пропитка, с зернистостью 80 единиц). Не использовать стальную мочалку для очистки. Наносить пропитку согласно рекомендациям производителя по нанесению и времени высыхания. Пропитка должна тщательно высохнуть и отвердеть. Важно: При использовании пропитки с высоким содержанием сухого остатка, до нанесения покрытия необходимо отполировать отвержденную пропитку при помощи абразивной синтетической губки. Протереть поверхность влажной тряпкой для наилучшего разглаживания покрытия и адгезии.

Подготовка поверхности: Ранее Обработанные Полы

Важно: Данный продукт не рекомендуется использовать для полов, которые ранее были покрыты воском, шеллаком, лаком или пропитками на основе воска или стеаратов.

Зашкуривание и Повторная Обработка:

Зашкурить поверхность в соответствии с рекомендациями NOFMA или NWFA до полного удаления старого покрытия.

Абразивная обработка и Повторное Нанесение:

Очистить полы от масляных, жировых и пр. загрязнений, после чего слегка зашкурить поверхность при помощи абразивной сетки с зернистостью 120 единиц. Тщательно пропылесосить поверхность и удалить пыль влажной тряпкой. Перед обработкой всей поверхности протестировать покрытие на небольшом участке.

Нанесение покрытия:

Инструкции по смешиванию компонентов:

- Вынуть емкость с отвердителем из горловины контейнера.

- Не нарушая защитную пленку, снять колпачок с бутылки.

- Перевернуть бутылку с отвердителем и вставить защитной пленкой вниз в специальное устройство, расположенное в горловине контейнера. Нажатием проткнуть защитную пленку (в момент прокола пленки раздастся характерный звук).

- Провернуть бутылку приблизительно на один оборот и дать содержимому вылиться в контейнер.

- Не вынимая бутылку с отвердителем из горловины, закрыть пластиковый контейнер крышкой и несколько раз перевернуть его сверху вниз (10).

- Вынуть пустую бутылку из под отвердителя.

Не использовать без отвердителя. После смешивания компонентов, материал должен быть использован в течение 48 часов, иначе потребуется повторно добавлять отвердитель. Повторное смешивание с отвердителем допускается только один раз. Повторное добавление отвердителя допускается при условии, что масса покрытия в контейнере составляет не менее половины (1/2) галлона. Не использовать повторно смешанный материал по истечению 48 часов.

Инструкции:

Материал должен быть комнатной температуры. Для нанесения материала ровным слоем рекомендуется использовать специальный аппликатор-швабру. Также, можно использовать кисть с синтетической щетиной или специальные подушки из овечьей шерсти. Не использовать б/у аппликатор. Рекомендуется наносить покрытие при температуре окружающей среды от 10°С до 32°С и влажности не выше 80%. При нанесении покрытия на белый дуб, рекомендуется нанести два слоя силера DuraSeal 1000 Sealer.

- Разлить готовый к использованию материал Дюра Сил 2000 ZC-2 вдоль стены полосой шириной в 10-15см. Обрабатывать поверхность по длине пола или волокон дерева.

- Раскатать материал, плавно двигая аппликатор-швабру под углом. Дойдя до стены, плавно повернуть швабру и продолжать обрабатывать пол в противоположном направлении. Равномерно распределять излишки материала на поверхности. Рекомендуем посмотреть видео по нанесению на сайте http://www.parish-supply.com/recoat.htm.

- Дать покрытию высохнуть 2-3 часа перед нанесением следующего слоя.

- Перед нанесением второго слоя, отполировать поверхность абразивной губкой средней зернистости. Это позволит нанести финишное покрытие более ровным слоем. ВАЖНО: Полировка, необходимая для адгезии между слоями, не требуется, если предыдущий слой высох и отвержден в течение не более 24 часов.

- Нанести второй слой покрытия аналогичным способом.

- Если пол не покрывался пропиткой, нанести третий слой. Перед нанесением удалить пыль со всего пола тряпкой, увлажненной очистителем Dura Seal Hardwood Floor Cleaner.

- Нанести дополнительный слой (слои), по желанию.

Обработка поверхности и повторное нанесение:

- Нанести базовый слой и дать высохнуть 2-3 часа (см. процедуру нанесения, описанную в пункте №2 выше).

- По желанию, отполировать поверхность при помощи абразивной губки средней зернистости. Это сделает финишную поверхность более гладкой. Тщательно пропылесосить поверхность и удалить пыль влажной тряпкой.

- Нанести последний слой таким же способом, что и первый.

Технические характеристики продукта:

| Время высыхания и отверждения | Время высыхания до нанесения следующего слоя: 2-3 часа. Неинтенсивное движение допускается через 24 часа. Интенсивное движение и возможность стелить ковры - через одну неделю. |
| --- | --- |
| Укрывистость | Прим. 12-17 м2/ л |
| Очистка | Очистить малярные инструменты теплой водой немедленно после использования. |
| уход | Регулярно подметать или пылесосить поверхность. Не использовать универсальные очистители. Рекомендуется использовать каждую неделю очистители Dura Seal Hardwood Floor Cleaner. |
| Хранение | Хранить при комнатной температуре. Защищать от замерзания. При замерзании, дать нагреться до комнатной температуры и тщательно размешать перед использованием. |

Физические свойства:

| Тип резины | Уретан-акрил |
| --- | --- |
| Плотность | 3.9 кг в одном галлоне |
| % сухой остаток | 32 |
| Вязкость | 75 cps |
| VOC (Летучие органические соединения) | Менее 350 гр./ л |
| Температура воспламенения | Выше 93°С |

Предупреждение:

Использовать только в проветриваемом помещении. Избегать контакта с кожей и глазами. При работе использовать резиновые перчатки и защитные очки. Тщательно промыть руки после использования.

Держать вне доступа детей. Не принимать внутрь. Только для профессионального использования.

| Цвет | упаковка | код | кол-во в коробке |
| --- | --- | --- | --- |
| Полуглянец | Галлон* | 80405 | 4 |
| Полумат | Галлон* | 80410 | 4 |
| Отвердитель** | 2 унции (57гр.) | 80413 | 4 |

*ВАЖНО: В пластиковом галлоновом контейнере содержится 3.6 кг покрытия плюс 57 гр. отвердителя. Отвердитель упакован в спец. емкость, размещенную в горловине пластикового контейнера. После смешивания двух компонентов, материал весит 3.6 кг или 1 галлон США.

**Используется только для смешивания в качестве отвердителя.