| www.sherwin.ru | 107.19 ILLUSIONS™ SANDSCAPES™ LATEX FINISH |
| --- | --- |
|  | Латексное Декоративное Покрытие «Песочный Пейзаж» Серия A46W300 |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ Illusions SandScapes – это уникальное латексное текстурное покрытие с эффектом песка для создания изысканной матовой фактуры на стенах. Цвет: Колеруется в 24 цвета Возможна колеровка в другие цвета, однако 100% попадание в цвет не гарантируется. Укрывистость: 3.7 м2/л (150 фут2/галл.) в два слоя Время высыхания при 25°С (77oF) и относительной влажности 50%. зависит от температуры и влажности Высыхание «до отлипа» 1 час Полное высыхание (для нанесения второго слоя) 4 часа Глянцевитость: Матовое покрытие со слабым блеском Температура воспламенения: Не применяется Колеровка с использованием системы Blend-A-Color: База Грамм/Литр (унций/галлон) Интенсивность Колеровочная база 0-45 (0-6) Специальные формулы Проверьте цвет перед использованием покрытия Тип связующего вещества: Виниловый А46W300 Летучие органические соединения (без учета летучих компонентов растворителей): 96 г/л (0.80 фунт/галл.) Твердых частиц (по объему): 39+2% Твердых частиц (по массе): 52+2% Масса в галлоне (= 3.785 л краски: 4.8 кг (10.6 фунт) ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ Наносить на матовую или полуматовую (неглянцевую) поверхность. Грунтование – Если уже окрашенная поверхность находится в хорошем состоянии, нанесение грунтовки не требуется. Использование грунтовки PrepRite® Classic Latex Primer или Color-Prime® Primer позволит сделать поверхность более ровной и получить равномерный цвет отделочного покрытия. В качестве базового слоя можно использовать интерьерную краску со степенью глянца сатин (полумат)/ яичная скорлупа примерно такого же цвета, что и цвет покрытия Illusions SandScapes. Другие варианты грунтовок 1 слой PrepRite Classic Latex Primer 1 слой PrepRite Wall & Wood Primer 1 слой Базовый слой – краска со степенью глянца яичная скорлупа/ сатин (полумат) Отделочное покрытие 1 слой Illusions SandScapes, базовый слой 1 слой Illusions SandScapes, финишный слой | ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ВНИМАНИЕ! Удаление старой краски с помощью шлифовки, соскабливания или иным способом может привести к образованию пыли или паров, содержащих свинец. Воздействие свинцовых пыли или паров может вызвать поражение мозга или другие вредные проявления, опасные для здоровья, особенно в организме детей и беременных женщин. Для защиты от воздействия свинца и других вредных веществ необходимо использовать соответствующее защитное оборудование, например, правильно подобранный респиратор (в США сертифицированный Национальным институтом профессиональной безопасности и гигиены труда NIOSH), а также принятие должных мер предосторожности и очистки. Дополнительную информацию можно получить в США в Национальном информационном центре по свинцу по телефону 1-800-424-LEAD или в местном органе санитарного надзора. Очистить поверхность с помощью концентрированного очистителя ProClean ProfessionalTM PrepWash Concentrated Cleaner или другого подходящего чистящего средства; тщательно промыть водой и дать поверхности высохнуть. Соскоблить или зачистить шкуркой старую отслоившуюся или потрескавшуюся краску. Глянцевые поверхности обработать наждачной бумагой до матового оттенка. Пятна от воды, дыма, чернил, карандаша, жира и т.п. обработать силером PrepRite ProBlock Primer Sealer. Гипсокартон Заполнить трещины и отверстия с помощью отделочной замазки/шпатлевки и отшлифовать до гладкого состояния. Составы для наполнения швов должны быть выдержаны до затвердевания и отшлифованы до гладкого состояния. Удалить всю пыль, образовавшуюся при зачистке поверхности. Штукатурка Штукатурка должна быть выдержанной и твердой. Текстурированную, мягкую, пористую или крошащуюся штукатурку следует обработать раствором, составленным из 1 пинты (0.47 л) хозяйственного уксуса и 1 галлона (3.785 л) воды. Повторять обработку пока поверхность не затвердеет, затем промыть ее чистой водой и высушить. Дерево Зачистить все открытые поверхности до свежей древесины. Зашпаклевать все отверстия и дефекты поверхности заполнителем для дерева или шпатлевкой и зачистить до гладкого состояния. | СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ Рекомендации 1. Наносить покрытие на небольшие участки, поскольку покрытие быстро схватывается и с ним становится сложно работать. 2. Начинать наносить покрытие с невысохшего края покрашенной поверхности. Условия сушки. Оптимальные условия для нанесения - при температуре в помещении и температуре поверхности от 18 до 29°С (от 65 до 85oF). При более высокой температуре, низкой влажности и плохой герметизации поверхности время, в течение которого покрытие остается пригодным для обработки, сокращается. Покрытие Illusions SandScapes можно мыть через 30 дней после нанесения неконцентрированным неабразивным моющим средством и водой. Чистить щеткой не рекомендуется. |
| 107.19 ILLUSIONS™ SANDSCAPES™ LATEX FINISH | www.sherwin.ru |
| Латексное Декоративное Покрытие «Песочный Пейзаж» Серия A46W300 |  |
| СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ Чтобы добиться ровного цвета, смешайте содержимое нескольких банок. Тщательно перемешайте покрытие перед нанесением, а также периодически размешивайте его в процессе работы. Нанесение покрытия начинайте с верхнего угла стены. Нанесите вдоль потолка полосу шириной прим. 5см (2”) и длиной прим. 50см (18”). Затем нанесите такую же полосу кистью вдоль угла вниз стены. После этого разровняйте нанесенную краску валиком с длиной ворса 10 см (4”). Закрасьте выделенный участок 50 на 50см (18”x18”) валиком с длиной ворса 23см (9”). Надавливайте на валик, чтобы равномерно распределить покрытие. Продолжайте наносить покрытие, двигаясь вниз по стене. Вначале нанесите полосу вдоль угла, а затем нанесите покрытие на выделенный участок (50х50см/ 18”x18”). После нанесения всей полосы, проведите по ней валиком, дополнительно не окуная его в краску, от потолка до пола одним легким непрерывным движением. Это позволит получить однородное покрытие. Продолжайте нанесение, перемещаясь вдоль стены. После нанесения первого слоя покрытие выглядит неоднородным. Второй слой позволит получить ровное покрытие. Второй слой наносится так же, как и первый. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОЧИСТКЕ Удалить проливы и брызги краски немедленно, используя мыло и теплую воду. Отмыть руки и инструмент немедленно после работы также теплым мыльным раствором | Нанесите кистью размером 5см (2”) полосы длиной 50см (18”) Разровняйте нанесенную краску валиком с длиной ворса 10см (4”) Нанесите покрытие на участок размером 50х50см (18”x18”) при помощи валика с длиной ворса 23см (9”) Нанесите второй слой так же, как и первый | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ Не рекомендуется для поверхностей, подверженных износу. Не использовать на полах. Использовать только для внутренних работ. Применять при температуре выше 18oС (65oF). Защищать от замерзания. Краска не обладает фотохимической активностью. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ НА ЭТИКЕТКЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: содержит КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ КРЕМНИЙ. Работать с этим веществом допустимо только при условии обеспечения надлежащей вентиляции. Чтобы предотвратить чрезмерное воздействие на человека, следует во время нанесения и сушки краски открыть окна и двери, или использовать иные средства обеспечения притока свежего воздуха. Если начинают слезиться глаза, появляется головная боль или головокружение, следует увеличить приток свежего воздуха, либо использовать средства защиты органов дыхания (сертифицированные NIOSH), либо покинуть помещение. Адекватная вентиляция требуется при зачистке или абразивной обработке сухой красочной пленки. Если адекватную вентиляцию обеспечить невозможно, следует носить улавливающий частицы респиратор (сертифицированный NIOSH). Использовать респиратор в соответствии с инструкцией изготовителя. Избегать контакта краски с глазами и кожей. Мыть руки после работы с краской. В перерыве между работами держать контейнер с краской закрытым. Не переливать содержимое в другие контейнеры с целью последующего хранения. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ: В случае попадания краски в глаза, тщательно промыть их большим количеством воды. Если раздражение глаз сохраняется, обратиться за медицинской помощью. При попадании краски в пищевод немедленно позвонить в Центр Борьбы с Отравлениями, в больничную скорую помощь или врачу. ЗАМЕДЛЕННОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ЧРЕЗМЕРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ: Абразивная обработка или зачистки сухой пленки краски может привести к выделению кристаллического кремния, который, как установлено, при длительном воздействии может приводить к повреждению и опухоли легких. НЕ ПРИНИМАТЬ ВНУТРЬ. ДЕРЖАТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ. HOTW 3/21/2005 А46W300 11 00 Информация и рекомендации, изложенные в настоящем Листе технических данных продукта, основаны на испытаниях, проведенных компанией Sherwin Williams или по ее заказу. Изложенные здесь информация и рекомендации могут измениться и относятся к предлагаемому продукту на момент публикации данного документа. Чтобы получить самый последний Лист технических данных, проконсультируйтесь с местным представителем компании Sherwin Williams. |