Thompson’s WaterSeal Oxy Foaming Action

Exterior Multi-Surface Cleaner

Универсальный пенообразующий очиститель для наружных работ c кислородной формулой

Удаляет грязь, плесень, пятна от водорослей и грибка на различных наружных поверхностях, включая деревянные полы/ настилы, заборы, бетон, каменную/ кирпичную кладку, штукатурку, садовую мебель, крыши, сайдинг, навесы, виниловые пластики и т.д. Этот эффективный биоразлагающийся кислородный очиститель-концентрат действует мягче и бережнее, чем хлорные отбеливатели.

Основные Свойства

- Эффект пенообразования, кислородная формула

- Удаляет грязь, плесень, пятна от водорослей и грибка

- Не-отбеливатель, концентрат без содержания хлора

- Биоразлагающийся очиститель, действует мягче, чем хлорные отбеливатели

Примерный Расход

В зависимости от состояния и пористости поверхности: прим. 4.9 м2/л.

Перед тем, как Приступить к Работе

- Перед обработкой всей поверхности, протестировать на небольшом участке.

- Не смешивать с другими продуктами, в особенности с материалами с содержанием хлора или отбеливателей (гипохлорита натрия).

- Убрать всю мебель и декоративные элементы.

- Перед нанесением тщательно полить свежей водой землю вокруг растений и кустарников. Укрыть все растения и кустарники от брызг защитной пленкой. После обработки быстро снять пленку.

- Использовать защитные перчатки и старую одежду. При распылении, использовать защиту для глаз.

- При обработке горизонтальных поверхностей:	двигаться назад так, чтобы не наступать на

только что обработанную поверхность;

При обработке вертикальных поверхностей:	наносить материал по направлению снизу

вверх.

- Будьте внимательны при обработке влажных поверхностей.

Нанесение

- Слегка увлажнить поверхность перед нанесением материала.

- Тщательно смешать 3 полных колпачка (170г) очистителя Oxy Foaming Action с одним галлоном (желательно) горячей воды из под крана. Размешать до тех пор, пока кристаллы не растворятся в воде. Для трудновыводимых пятен использовать 4 полных колпачка (226г).

- Использовать раствор в течение 1 часа после смешивания.

- Нанести при помощи лейки, помпового пульверизатора, кисти, швабры или валика.

- Подождать 5-10 минут, после чего очистить поверхность жесткой щеткой. Не использовать под прямыми солнечными лучами и при высоких температурах, избегая быстрого высыхания. Не давать поверхности сохнуть. Если потребуется, нанести еще раз.

- Тщательно промыть поверхность, используя поливочный шланг с соплом для максимального давления или установку для мытья под давлением (1,200 psi). Для трудновыводимых пятен может потребоваться повторная обработка.

Очистка

- Тщательно промыть оборудование и кисти водой.

Хранение

- Хранить неиспользованный порошок в оригинальном контейнере, держать в сухом месте, отдельно от воспламеняющихся материалов. Защищать от замерзания. Не хранить при температурах ниже 0°С или выше 40°С.